АР 22.00.00 ПС

Горелка газомазутная ГМГ

Паспорт

1. Общие сведения об изделии.

1.1. Наименование  - горелка газомазутная ГМГ_______

1.2. Обозначение     - АР 22.00.00

1.3. Дата выпуска: ____/_____/2015г.

1.4. Предприятие изготовитель – ООО «Алтайрезерв»  Россия

1.5. Заводской номер:______________________

2. Основные технические параметры.

| Наименование параметров | Нормы |
| --- | --- |
|  | ГМГ-1,5м | ГМГ-1,5мс | ГМГ-2м | ГМГ-4м | ГМГ-5м | ГМГ-5,5/7м |
| Номинальная тепловая мощность горелки, МВт | +0,08 1,57 -0,08 | +0,09 1,74 -0,09 | +0,12 2,33 -0,12 | +0,23 4,65 -0,23 | +0,29 5,82 -0,29 |
| Коэффициент рабочего регулирования горелки, не менее | 4 | 5 | 5 |
| Номинальное давление газа перед горелкой, Па (кгс/м²) | 3800±760 (380±76) | 5000±1000 (500±100) | 3600±720 (360±72) | 3800±760 (380±76) |
|  | для ГМГ мс 25000±5000 |
| Номинальное давление мазута перед горелкой, МПа (кгс/см²) | 1,25±0,25 (12,5±2,5) | 1,6±0,32 (16±3,2) | 2±0,4 (20±4) |
| Номинальное давление воздуха для горения перед горелкой, МПа -первичного -вторичного | 1250 750 | 1200 800 |
| Номинальное давление распыливающего пара перед горелкой, МПа (кгс/см²) | 0,1-0,15 (1,0-1,5) | 0,1-0,2 (1,0-2,0) | 0,1-0,2 (1,0-2,0) |
| Минимальный коэффициент избытка воздуха при номинальной тепловой мощности, не более: -при сжигании мазута -при сжигании газа | 1,15 1,05 |
| Хим.недожог в диапазоне 30-100% нагрузки, % не более | 0,5 |
| Вязкость мазута перед горелкой,м²/с, не более | 20,5х10 |
| Длина факела, м не более | 1,6 | 2,2 | 2,5 | 2,6 |
| Угол раскрытия факела, град. | 67-75 |
| Масса горелки, кг, не более | 70 | 80 | 142 | 140 | 140 |
| Нормы параметров даны на низшей теплотой сгорания в пересчете на сухое топливо | Газ Q = 35400 Кдж/м³(8500 Ккал/м³) при плотности 0,7 кг/ м³ Мазут марок 20-100 Q= 40530 Кдж/кг9650 Ккал/кг при плотности не долее 1,015г/с м³ и температуре 20°С по ГОСТ 10585-75 |
| Удельный расход пара, кг/кг, не более | 0,05 |
| Номинальная температура распыливающего пара, °С | 200±50 |
| Габаритные размеры, мм: длина * ширина * высота | 750*500*500 | 771*450*520 | 1015*615*600 | 1015*615*600 | 1148*600*600 |
| Температура воздуха и газа (перед горелкой) | 30°С |
| Номинальный расход мазута при Q= 40530 Кдж/кг(9650 Ккал/кг), кг/ч | 160 | 210 | 420 | 520 | 520 |
| Номинальный расход газа при Q = 35400 Кдж/м³(8500 Ккал/м³), м³/ч | 180 | 235 | 470 | 590 | 590 |

АР 22.00.00 ПС

3. Комплектность.

В комплекте поставки входят:

а). Горелка 	    - 1 экз.

б). Паспорт	    - 1 экз.

в). Инструкция по эксплуатации     - 1 экз.

4. Ресурсы, срок консервации и гарантии изготовителя.

4.1. Средний ресурс горелок до капитального ремонта должен быть по жаростойкости не менее 18000 ч., в том числе срок консервации не более 12 месяцев в складских помещениях.

Указанные ресурсы и сроки консервации действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

4.3. Изготовитель гарантирует соответствие горелки требованиям технических условий ТУ 3696-001-60767446-2009 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня пуска горелки, но не более 24 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

5. Сведения о консервации.

Горелка типа ГМГ________    заводской номер______________

подвергнута на ООО «Алтайрезерв» консервации по ГОСТ 9.014-78, предохраняющей от коррозии при транспортировании или хранении в течении гарантийного срока.

Срок консервации 12 месяцев.

Дата консервации          ____________________

М.П.

Консервацию произвел ____________________Андронов Е.П.

6. Свидетельство об упаковывании.

Горелка типа ГМГ________     заводской номер_______________

упаковывается на ООО «Алтайрезерв» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Начальник цеха          _______________                            Сафронов В.А.

(должность)                                                 (подпись)                                                   (расшифровка подписи)

7. Свидетельство о приемке.

Горелка типа ГМГ________     заводской номер_______________

соответствует техническим условиям ТУ 3696-001-60767446-2009 и признана годной к эксплуатации.

Декларация о соответствии:  ТС №RU Д-PU.АЛ16.В17037 от 16.09.2013г.

М.П.

__________________________________

(Подпись лиц, ответственных за прием)